## Slide 1
웹 기반 IoT 메이커 교육 · ESP32 × 센서 모듈
2회차 / 7회
보드가 세상을 느끼는 법
+ 나의 첫 웹페이지
센서로 세상을 숫자로 읽고, HTML·CSS·JS로 화면을 직접 만들어요
1교시
진동·홀·빛 — 첫 센서들
2교시
온습도·초음파 + 경보기
3교시
HTML·CSS로 첫 페이지
4교시
JS로 버튼에 생명 불어넣기
센서 입력 + HTML·CSS·JS 웹 기본기 · 4시간 과정

## Slide 2
오늘의 목표와 흐름
50분 수업 + 10분 휴식 · 4교시
오늘의 목표
1
디지털 입력과 아날로그 입력의 차이를 설명하고 센서 값을 읽을 수 있어요
2
센서 값에 따라 출력장치가 반응하는 '입력→판단→출력' 프로그램을 만들 수 있어요
3
HTML·CSS·JS의 역할을 구분하고, 버튼이 동작하는 웹페이지를 직접 작성해요
오늘의 시간표
교시 | 활동
1교시 | 입력이란? · 진동·홀(디지털) · 빛·소리(아날로그) · 무드등 미션
2교시 | 온습도 · 초음파 거리 측정 · 조건문 · 접근 경보기 미션
3교시 | 웹의 원리 · HTML 뼈대 · CSS 꾸미기 · 리모컨 페이지 뼈대
4교시 | JS 동작 넣기 · 클릭 이벤트 · fetch 맛보기 · 리모컨 완성

## Slide 3
디지털 입력 vs 아날로그 입력
센서가 세상을 숫자로 번역하는 두 가지 방식
1교시
1
디지털 : 둘 중 하나 (0 또는 1)
눌렸다/안 눌렸다 · 켜짐/꺼짐 — 예: 진동센서, 홀센서(자석) → digitalRead(핀)
2
아날로그 : 연속된 정도 (0 ~ 4095)
밝기 '정도' · 시끄러운 '정도' — 예: 빛, 소리, 토양습도 → analogRead(핀)
3
왜 4095?
ESP32는 전압을 4096단계(12비트)로 쪼개 읽어요 — 컴퓨터가 다루는 건 결국 숫자!
🔑 아날로그 센서의 핀 규칙 : A2~A5 핀(GPIO 35·34·36·39) — WiFi와 충돌하지 않는 자리 (핀맵 문서!)

## Slide 4
센서 세트 탐험 ① 바로 읽는 센서
analogRead / digitalRead 한 줄이면 읽혀요 — 오늘의 주인공들
1교시
장치 | 종류 | 읽는 법 | 우리 프로젝트에서
빛 | 아날로그 | analogRead(핀) | 화분 일조량 · 환경 모니터
소리 | 아날로그 | analogRead(핀) | 교실 소음 · 호출 감지
토양습도 | 아날로그 | analogRead — A2~A5 위치! | 화분 핵심 (6회차 연결)
진동 | 디지털 | digitalRead(핀) | 충격·움직임 감지
홀(자기) | 디지털 | digitalRead + 자석 | 문 열림 감지 (출석·안전)
초음파 | 시간 측정 | pulseIn() → 거리 계산 | 우산 거치 · 접근 경보

## Slide 5
센서 세트 탐험 ② 라이브러리 센서
도구상자(#include)를 불러와 전용 함수로 읽어요 — 6회차에 팀별로 골라 써요
1교시
장치 | 읽는 법 (예) | 우리 프로젝트에서
온습도(DHT) | readTemperature() · readHumidity() | 화분 · 환경 모니터 (오늘 실습!)
물온도 | 방수형 — 물에 직접 담가 측정 | 화분 물탱크 온도
무게 | 저울처럼 무게를 숫자로 | 매점 실물 재고 · 우산 감지
CO2 · 미세먼지 | 농도 읽기 (예열 필요) | 환기 알림 · 실내 공기질
자이로 | 기울기·움직임 읽기 | 거치대 기울임·낙하 감지
심박 | 맥박 파형 읽기 | 보건·안전 체험 코너
요령 : 블록코딩에 전용 블록이 있으면 블록으로 먼저 확인 → 블록↔C 전환으로 코드를 얻는 것이 지름길

## Slide 6
진동과 빛 읽기 — 시리얼 모니터로 관찰
시리얼 모니터 = 보드가 컴퓨터에 보내는 실시간 일기장 (속도 115200 맞추기!)
1교시
코드 읽기
#define VIB 27 // 진동 (D6 핀) ★핀맵 문서
#define LIGHT 34 // 빛 (A2~A5 위치)
void setup() {
Serial.begin(115200); // 채널 열기
pinMode(VIB, INPUT);
}
void loop() {
int v = digitalRead(VIB); // 0/1
int l = analogRead(LIGHT); // 0~4095
Serial.print("vib:");
Serial.print(v);
Serial.print(" light:");
Serial.println(l);
delay(300);
}
IDE 우상단 돋보기 = 시리얼 모니터, 우하단 속도 115200 baud
책상을 톡톡 두드리면 vib가 0↔1로 튀어요
센서를 손으로 가리면 light가 뚝 떨어져요
글자가 외계어로 깨지면 속도(baud) 불일치
이 '관찰' 습관이 디버깅의 절반이에요
🎯 미션 ① 빛 반응 무드등 : map(l, 0, 4095, 255, 0)으로 반전 → 어두울수록 LED가 밝게!

## Slide 7
온습도(DHT)와 초음파 — 새 감각 2가지
화분·환경 모니터의 핵심 센서 + 박쥐처럼 거리 재기
2교시
코드 읽기
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 19 // ★핀맵 확인
DHT dht(DHTPIN, DHT11);
// t = dht.readTemperature();
// h = dht.readHumidity();
// ⚠ 2초에 1번만! delay(2000)
#define TRIG 5 // 발사 ★핀맵
#define ECHO 4 // 수신 ★핀맵
long readDistance() {
digitalWrite(TRIG, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(TRIG, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(TRIG, LOW);
long t = pulseIn(ECHO, HIGH);
return t * 0.034 / 2; // cm
}
float = 소수점 있는 숫자 (25.3 같은) — 값이 nan이면 배선·핀번호·간격 확인
재미 포인트 : 센서에 입김 불기 → 습도 급상승!
초음파 : 소리 왕복 시간 × 0.034 ÷ 2 = 거리(cm)
readDistance()처럼 '내 함수'를 만들면 재사용 가능
우산 대여함의 '우산 있음/없음' 감지가 바로 이 원리

## Slide 8
미션 ② 가까이 오면 경보!
2교시
MISSION
목표 물체가 10cm 안으로 접근하면 LED 점멸 + 시리얼 WARNING!!, 멀어지면 SAFE — 7세그엔 거리(cm)가 실시간 표시돼요
완성 조건 체크리스트
☐ 초음파로 거리 측정이 시리얼에 정상 출력
☐ if (d < 10) { 경보 } else { SAFE } — 10cm 기준으로 경보 동작
☐ 기준값 10을 바꾸면 '민감도'가 바뀌어요 — 직접 실험!
☐ 심화 : 거리 3단계 (SAFE / CAREFUL·느린 점멸 / WARNING·빠른 점멸)
💡 힌트 3단계는 if ~ else if ~ else 구조 — 조건을 위에서부터 차례로 검사해요. if는 블록의 [만약~라면]과 완전히 같아요

## Slide 9
웹페이지는 세 가지 재료로 만들어요
역할이 다른 세 언어가 한 팀으로 일해요 — AI에게 시키기 전에, 딱 한 번은 내 손으로!
3교시
1
HTML — 뼈대 (골격)
'여기 제목, 여기 버튼이 있다' — 내용과 구조를 정해요
2
CSS — 꾸밈 (옷차림)
'제목은 파랗게, 버튼은 크고 둥글게' — 모양과 색을 정해요
3
JavaScript — 동작 (행동)
'버튼을 누르면 이렇게 해라' — 행동과 반응을 정해요
오늘 셋을 모두 만나고, 5회차에 AI(AI Studio)가 대신 써 주는 걸 봐요 — 읽을 줄 알면 고칠 수 있어요!

## Slide 10
따라하기 ① 나의 첫 HTML + CSS 꾸미기
메모장에 입력 → '리모컨.html' 저장 → 더블클릭으로 브라우저에서 열기
3교시
코드 읽기
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<style>
h1 { color: #2E6BE6; }
button {
font-size: 24px;
padding: 20px 40px;
border-radius: 12px;
background: #2E6BE6;
color: white; border: none; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Team1 리모컨</h1>
<button>LED 켜기</button>
<button>LED 끄기</button>
</body>
</html>
<태그>내용</태그> — 여는 태그와 닫는 태그가 한 쌍
charset="utf-8" 이 있어야 한글이 안 깨져요
저장 : 파일 형식 '모든 파일' + 인코딩 UTF-8 (최대 함정!)
선택자 { 속성: 값; } — padding은 버튼 크기, border-radius는 둥글기
루틴 : 수정 → Ctrl+S → 브라우저 F5
✓ 주소창이 C:\...로 시작하면 정상 — 아직 '내 컴퓨터 파일'을 보는 중 (3회차 복선!)

## Slide 11
따라하기 ② JS 클릭 이벤트 — 버튼에 생명을
</body> 바로 위에 <script>를 추가해요
4교시
코드 읽기
<p id="status">대기 중</p>
<button onclick="ledOn()">
LED 켜기</button>
<button onclick="ledOff()">
LED 끄기</button>
<script>
function ledOn() {
document.getElementById("status")
.innerText = "LED 켜짐!";
}
function ledOff() {
document.getElementById("status")
.innerText = "LED 꺼짐";
}
</script>
onclick="함수()" : 클릭하면 이 함수를 실행하라
id는 요소의 이름표 — JS가 이름표로 요소를 찾아요
innerText = 글자 내용을 바꿔요
⚠ 아직 진짜 LED는 안 켜져요 — 화면 글자만!
fetch("주소") 한 줄이 다음 주의 열쇠 — 받아줄 상대(서버)는 3회차에 공개

## Slide 12
F12 — 웹 개발자의 청진기
버튼이 말을 안 들을 때, 브라우저가 이유를 말해주고 있어요
4교시
📷
이미지 자리 — 개발자 도구 Console — 빨간 에러 메시지 예시 화면
진행 순서
1
브라우저에서 F12 누르기
또는 마우스 우클릭 → 검사
2
상단 탭에서 Console 클릭
여기가 에러 메시지가 표시되는 곳
3
버튼을 눌러 보고 빨간 글씨 확인
에러가 없으면 조용해요 — 조용하면 JS는 무죄
4
에러 문장 읽기
'ledOn is not defined' = 'ledOn을 못 찾겠어' — 철자 확인!
5
고치고 저장(Ctrl+S) → F5 → 재확인
이 반복이 웹 개발의 기본 리듬이에요
✓ 에러 문장은 '범인의 자백' — 무섭다고 안 읽으면 영원히 못 잡아요

## Slide 13
미션 ③ 내 리모컨 웹페이지 완성
4교시
MISSION
목표 제목 + 상태 표시 + 크고 둥근 버튼 2개(켜기/끄기), 누르면 상태 글자가 바뀌는 페이지
완성 조건 체크리스트
☐ HTML : h1 제목, 상태 p(id 부여), 버튼 2개
☐ CSS : 파란 계열, 버튼 크게(모바일 기준), 가운데 정렬
☐ JS : 클릭 시 상태 글자 변경
☐ 팀 이름과 개성을 담을 것 — 다음 주 이 페이지가 ESP32에 들어가요!
💡 힌트 막히면 순서대로 : ① F5 새로고침 했는지 ② 따옴표·괄호 짝 맞는지 ③ id 철자가 같은지

## Slide 14
자주 막히는 문제 해결소 — 2회차
막히면 이 표부터! 에러는 정보예요
!
한글이 ???로 깨져 보여요
→ <meta charset="utf-8"> 확인 + 저장할 때 인코딩 UTF-8 선택
!
센서 값이 nan 또는 0만 나와요
→ 핀 번호를 핀맵과 대조, DHT는 측정 간격 2초 이상, 배선 재확인
!
버튼을 눌러도 아무 반응이 없어요
→ F12 → Console 탭의 빨간 에러 읽기 — 함수 이름·id 철자 불일치가 대부분
!
CSS가 적용이 안 돼요
→ <style>이 <head> 안에 있는지, 중괄호 짝, 세미콜론 확인

## Slide 15
오늘 수업 정리
오늘 우리가 해낸 것
✔ 디지털/아날로그 입력의 차이를 이해하고 진동·홀·빛·온습도·초음파를 읽었어요
✔ if 조건문으로 '판단하는 보드'(접근 경보기)를 만들었어요
✔ HTML·CSS·JS의 역할을 구분하며 첫 웹페이지를 직접 작성했어요
✔ 클릭 이벤트로 화면이 반응하게 만들었어요
다음 시간 — 3회차 : ESP32 웹서버
오늘 만든 리모컨.html을 ESP32 안에 심어요
스마트폰이 ESP32의 WiFi에 직접 접속!
폰 버튼으로 진짜 LED를 켜요
인터넷이 없어도 되는 나만의 서버
💾 숙제 아닌 숙제 : 리모컨.html 파일을 USB나 클라우드에 꼭 보관해 오기 — 다음 주의 주인공이에요