## Slide 1
웹 기반 IoT 메이커 교육 · ESP32 × 센서 모듈
6회차 / 7회
심장을 연결한다
엔드 투 엔드 완성
웹 터치 한 번이 하드웨어를 움직이고 데이터로 남는, 끊김 없는 한 줄기 흐름을 만들어요
1교시
배선 확정 · 센서 캘리브레이션
2교시
핵심 시나리오 엔드 투 엔드
3교시
통계 · CSV · 알림 완성
4교시
중간 데모 · 기능 동결 · AI 심화
핵심 기능 구현 · 데이터 · 통계 · 4시간 과정

## Slide 2
오늘의 목표와 흐름
50분 수업 + 10분 휴식 · 4교시
오늘의 목표
1
우리 팀의 핵심 시나리오 1개를 웹→ESP32→시트까지 끊김 없이 완성해요
2
쌓인 데이터로 통계(합계·순위)를 계산해 웹 화면에 표시해요
3
기능 동결을 선언하고, 여유가 있으면 AI 선택 기능에 도전해요
오늘의 시간표
교시 | 활동
1교시 | 팀별 배선 확정 · 핵심 센서 단독 테스트 · 캘리브레이션
2교시 | 핵심 시나리오 1개 완성 (템플릿 수정 방식)
3교시 | Apps Script 집계 함수 · 통계 화면 · CSV · 알림
4교시 | 팀별 3분 중간 데모 · 상호 피드백 · 기능 동결 · AI 스테이션

## Slide 3
오늘의 개발 전략 — 처음부터 다시 쓰지 않아요
4회차 템플릿을 '조금씩 고쳐서' 내 프로젝트로 만들어요
1교시
1
동작하는 상태를 유지하며 조금씩
한 번에 왕창 고치면 어디서 틀렸는지 못 찾아요 — 고치고, 확인하고, 또 고쳐요
2
템플릿에서 바꿀 곳은 3군데뿐
① ESP32의 센서 읽기 부분 ② Apps Script의 action 함수들 ③ 웹앱 화면
3
실제 개발자들도 똑같이 일해요
잘 되는 코드에서 출발하는 것은 부끄러운 일이 아니라 '전문가의 방식'이에요

## Slide 4
캘리브레이션 — 기준값 측정 (화분팀 예시)
센서를 믿으려면, 먼저 센서를 의심해야 해요 — 전 팀 공통 원리!
1교시
코드 읽기
#define SOIL 34 // A2~A5 핀 중 하나
// WiFi 사용 중 다른 아날로그
// 자리(ADC2)는 먹통!
// 1단계 : 원시값 관찰
int raw = analogRead(SOIL);
Serial.println(raw);
// 공기 중(건조) 값 : ____ 기록
// 물컵 속(습윤) 값 : ____ 기록
// 2단계 : 0~100%로 번역
int pct = map(raw, 건조값, 습윤값,
0, 100);
pct = constrain(pct, 0, 100);
건조·습윤 '기준값 측정'이 캘리브레이션
원시값은 그대로 못 써요 — 기준을 잡아 해석하는 것이 데이터 다루기의 본질
값이 반대로 움직이면 map의 건조값·습윤값 순서를 서로 바꾸면 돼요
다른 팀 : 우산=초음파·무게 기준값 / 출석=홀센서 감지 거리 / 매점=무게 영점+상품 1개 무게
📸 배선 사진 + 건조/습윤 시리얼 캡처를 남겨요 — 기록이 발표 때 신뢰의 근거!

## Slide 5
팀별 핵심 시나리오 — 오늘 뚫어야 할 한 줄기
합격선 : 핵심 시나리오 '단 1개'가 전 구간 관통 — 여러 기능 어중간보다 한 기능 완벽!
2교시
팀 | 핵심 시나리오 | 하드웨어 반응 | 시트 기록
① 매점 | 웹에서 [콜라 판매] 터치 → 재고 1 차감 | 7세그 판매 수량 갱신 + LED 깜빡 | 판매로그 1줄
② 키오스크 | 장바구니 [주문] → 주문번호 발급 | 7세그에 주문번호 표시 | 주문로그 1줄
③ 우산 | 웹 QR 스캔 → 대여 처리 | 무게 변화 확인 + 웹 안내 | 대여로그 1줄
④ 화분 | 수분 20% 미만 감지 → 급수 알림 | 웹 경고 + LED 점멸 | 급수로그 1줄
⑤ 출석 | 웹 체크인 → 인원 +1 | 7세그 인원 갱신 + LED 깜빡 | 출입로그 1줄
검증 : 폰 조작 → 3초 안에 장치 반응 → 시트에 새 줄. 셋이 모두 보이면 통과! (QR은 웹에서 — html5-qrcode)

## Slide 6
연결 요령 — action 하나를 끝까지 뚫기
매점팀 예시 : 다른 팀도 이름만 바꾸면 같은 구조
2교시
코드 읽기
// [웹앱 JS] 판매 버튼
fetch(URL +
"?action=sell&item=cola");
// [Apps Script]
function sell(e) {
const item = e.parameter.item;
log.appendRow(
[new Date(), item, 1]);
// 재고 시트에서 해당 행 -1
cmd.getRange("A1")
.setValue("SOLD:" + item);
return ContentService
.createTextOutput("OK");
}
// [ESP32] 폴링에서 SOLD: 발견 시
// → 7세그 갱신 + LED 깜빡 → A1 비움
웹은 action만 던져요 — 판단은 서버(Apps Script)가
하드웨어 알림은 명령 셀(A1)을 통해 전달 (4회차 폴링 그대로)
처리 후 A1을 비워야 알림이 한 번만 울려요
한 구간씩 시리얼 모니터·시트를 보며 확인

## Slide 7
엔드 투 엔드 3종 증거 — 합격 판정법
한 번의 터치가 세 화면에 동시에 나타나야 해요 (조작 1명 · 촬영 1명 · 시트 감시 1명)
2교시
📷
이미지 자리 — 증거 ① 폰 조작 화면 캡처
📷
이미지 자리 — 증거 ② 장치 반응 사진(또는 영상 캡처)
📷
이미지 자리 — 증거 ③ 시트에 추가된 새 줄
진행 순서
1
폰에서 핵심 버튼 터치 → 폰 화면 캡처
증거 ① 사용자 행동
2
장치 반응(7세그·LED)을 영상 촬영
증거 ② 하드웨어 반응 — 발표 백업 영상으로도 사용
3
시트에 새 줄이 생기는 순간 캡처
증거 ③ 데이터 기록 — 시각까지 함께 보이게
4
터치→반응까지 몇 초였는지도 기록
세 증거의 시각이 같은 1분 안이면 공식 인증!

## Slide 8
Apps Script 집계 — 인기 순위 만들기
기록의 목적은 저장이 아니라 '결정' — 판매로그를 세면 인기 순위가 돼요
3교시
코드 읽기
function stats() {
const rows = log.getDataRange()
.getValues();
const count = {};
for (let i = 1;
i < rows.length; i++) {
const item = rows[i][1];
count[item] =
(count[item] || 0) + 1;
}
return ContentService
.createTextOutput(
JSON.stringify(count))
.setMimeType(ContentService
.MimeType.JSON);
}
// 응답: {"cola":12, "chip":7}
getValues() : 시트 전체를 표(2차원 배열)로 읽기
for문으로 한 줄씩 세기 — 엑셀 COUNTIF의 코드 버전
i=1부터! 0번째 줄은 '제목 행'
화분팀은 최근 24시간 평균, 우산팀은 이용 시간 계산 등 응용
CSV는 공짜 : 시트 → 파일 → 다운로드 → CSV — 발표 때 '데이터 파일'로 제출

## Slide 9
알림 설계 — 빛과 숫자에도 '문법'이 있어요
상태별 알림 표를 정하면 사용자가 배우지 않아도 이해해요
3교시
1
성공 알림
LED 짧게 2회 + 7세그 값 갱신(판매 수량·주문번호·인원) — 판매·출석·반납 완료
2
경고 알림
LED 빠른 연속 점멸 + 7세그 깜빡임 — 재고 부족, 수분 부족, 우산 없음
3
안내 표시
글자 안내는 웹 화면 담당 — 7세그는 숫자, 웹은 문장!
4
소리 알림은 폰이 담당
웹앱 프롬프트에 '알림 소리를 재생해줘' 한 줄 — 부저 없이도 폰이 스피커!
표로 정리해 발표 자료에 포함 — '왜 이렇게 정했나'를 설명할 수 있으면 최고

## Slide 10
중간 데모(팀당 3분)와 기능 동결
멈출 줄 아는 것도 실력이에요
4교시
1
데모 형식
핵심 시나리오를 '폰 → 장치 → 시트' 순서로 실연 — 설명은 짧게, 동작은 확실하게
2
피드백 규칙
다른 팀은 '좋은 점 1 + 개선 제안 1'을 포스트잇으로 — 비난 금지, 구체적으로
3
기능 동결(Feature Freeze) 선언
지금부터 새 기능 추가 금지! 남은 시간은 오류 수정과 다듬기만
4
왜 동결할까요
발표 전날 새 기능을 넣다가 전체가 깨지는 사고 — 개발 역사상 가장 흔한 비극

## Slide 11
여유 팀 도전 — AI 스테이션 (선택·심화)
블록코딩 도구의 AI 기능 : PC+웹캠으로 '인식하는 부스' — 핵심 시스템 완성이 언제나 우선!
4교시
팀 | AI 선택 기능 | 방식 | 주의
① 매점 | 과자를 카메라에 대면 상품 자동 인식 | 이미지 분류 (직접 학습) | 각 상품 사진 20장+
② 키오스크 | "콜라 주세요" 음성 주문 | 음성 인식 블록 | 조용한 곳에서 시연
④ 화분 | 잎 사진으로 건강/시듦 판정 | 이미지 분류 | 급수 판단의 보조로만
⑤ 출석 | 이미지 인식 체크인 체험 | 이미지 분류 | 사진 저장 금지·사전 동의
핵심 학습 : 팀이 직접 데이터를 모아 모델을 학습시키는 경험 — 'AI는 데이터로 만들어진다'

## Slide 12
자주 막히는 문제 해결소 — 6회차
막히면 이 표부터! 에러는 정보예요
!
웹 버튼 → 장치 반응이 안 와요
→ 구간 분리 점검 : ① URL?action=… 직접 열기 ② 시트 명령 셀 변하나 ③ 시리얼에 폴링 로그 찍히나 — 끊긴 구간만 고쳐요
!
알림이 계속 반복해서 울려요
→ 처리 후 명령 셀(A1)을 비우는 코드가 빠짐 — setValue("") 추가
!
토양수분 % 값이 반대로 나와요
→ 건조할수록 값이 큰 센서가 많아요 — map의 건조값·습윤값 순서를 바꾸면 해결
!
통계 숫자가 이상해요
→ getValues()의 0번째 줄은 '제목 행' — for문을 i=1부터 시작했는지 확인

## Slide 13
오늘 수업 정리
오늘 우리가 해낸 것
✔ 센서 캘리브레이션으로 '믿을 수 있는 값'을 만들었어요
✔ 핵심 시나리오가 웹→장치→시트를 관통했어요 (엔드 투 엔드)
✔ 통계 화면과 CSV, 알림 문법까지 완성했어요
✔ 기능 동결 선언 — 이제 다듬기만 남았어요
다음 시간 — 7회차 : 최종 발표
다른 팀이 우리 시스템을 써보는 교차 테스트
발표 자료 + 리허설 + 백업 영상 촬영
팀별 발표 : 5분 발표 + 4분 시연 + 2분 질의
7주의 마무리, 그리고 시상!
😄 오늘 밤 할 일 없음! — 기능 동결이니까. 대신 우리 시스템을 아껴주기. 다음 주가 본 무대예요